## Slide 1: Projet EA314
Augustin Clédat
Philippe Ngahbi
Simon Pala

## Slide 3: Hypothèses
Pas d’éolien off-shore
Solaire au sol
4990 habitants sur l’île
1 seul type de batterie (ratio énergie/puissance)

## Slide 4: Scénarios
Scénario 2 :
Optimisation des émissions de CO2
Ajout de la taxe carbone
Scénario 3 :
Optimisation du foisonnement
Ajout solaire toiture et éolien off-shore
Contrainte sur le foisonnement
Scénario de référence :
Analyse de sensibilité
Scénario 1 :
Optimisation sur le coût
Remplacement des 8MW de diesel
Incorporation de l'éolien, PV et stockage

## Slide 5: Remplacement du diesel
Hypothèses :
Fze (enoncer sources)
Fez
Mix énergétique obtenu en MW
Emissions de CO2: 100 272 tCO2eq
CAPEX: 8 404 040 €
Coûts sur 20 ans :
Chart: 
| Diesel
Mix | 24

## Slide 6: Optimisation sur les coûts
Hypothèses :
Ajout du solaire au sol, éolien terrestre et stockage
Mix énergétique obtenu en MW
Emissions de CO2: 34 611 tCO2eq
CAPEX: 229 M€
Chart: 
| Solaire | Éolien | Diesel | Stockage
Mix | 24.2061 | 41.4634 | 20.4298 | 0.25236

## Slide 7: Optimisation des émissions carbones 1/3
Hypothèses :
45 €/tCO2eq
Mix énergétique obtenu en MW
Emissions de CO2: 31 025 tCO2eq
CAPEX: 230 M€
Chart: 
| Solaire | Éolien | Diesel | Stockage
45 | 26.2137 | 46.532 | 20.0693 | 1.3963

## Slide 8: Optimisation des émissions carbones 2/3
Hypothèses :
100 €/tCO2eq
Mix énergétique obtenu en MW
Emissions de CO2: 27899 tCO2eq
CAPEX: 233 M€
Chart: 
| Solaire | Éolien | Diesel | Stockage
100 | 28.0832 | 52.0077 | 19.6994 | 2.3391

## Slide 9: Optimisation des émissions carbones 3/3
Evolution du mix énergétique en fonction du prix de la tonne de CO2
Chart: Taxe carbone (€/tCO2eq)
| 0 | 45 | 100 | 500 | 1000
Solaire | 24.2061 | 26.2137 | 28.0832 | 37.518 | 47.6477
Éolien | 41.4634 | 46.532 | 52.0077 | 80.8081 | 100
Diesel | 20.4298 | 20.0693 | 19.6994 | 17.3838 | 16
Stockage | 0.25236 | 1.3963 | 2.3391 | 14.4069 | 27.5174

## Slide 10: Optimisation du foisonnement
Hypothèses :
Limitation solaire et éolien
100 €/tCO2eq
Mix énergétique obtenu en MW
Emissions de CO2: 82504 tCO2eq
CAPEX: 294 M€
Chart: 
| Solaire au sol | Solaire toiture | Éolien terrestre | Éolien off-shore | Diesel | Stockage
Mix | 3.8 | 0 | 9.6 | 0 | 22.6 | 0

## Slide 11: Synthèse et recommandations
Chart: Coûts total des scénarios
| Scénario 1 | Scénario 2 | Scénario 3
Cout de production | 99 | 78 | 89
Couts O&M | 99 | 78 | 89
Cout diesel | 99 | 78 | 89
Cout Energie unserved | 99 | 78 | 89
Cout CO2 | 99 | 78 | 89
Meilleur moyen de se décarboner : interconnexion

## Slide 12: Résultats des mix
Scénario 1
Scénario 2
Scénario 3
Chart: 
| Solaire | Éolien | Diesel | Stockage
Mix | 24.2061 | 41.4634 | 20.4298 | 0.25236
86 MW
102 MW
42 MW
228 M€
232 M€
255 M€
Chart: 
Chart: 
| Solaire | Éolien | Diesel | Stockage
Mix | 2 | 8 | 1 | 3
Chart: 
| Solaire au sol | Solaire toiture | Éolien terrestre | Éolien off-shore | Diesel | Stockage
Mix | 8 | 17 | 12 | 0 | 21 | 3
34611 tCO2
27898 tCO2

## Slide 13: Hypothèses des coûts
 | CAPEX (€/MW) | OPEX (€/MW.an)
Diesel | 1 050 505 | 101 000
Solaire au sol | 747 000 | 11 000
Solaire sur toiture | 1 067 000 | 20 000
Éolien terrestre | 1 300 000 | 40 000
Éolien off-shore | 2 600 000 | 80 000

## Slide 14: Sources
Futurs énergétiques 2050 - RTE
World Energy Outlook 2020 – IAE
Prix du diesel – site du gouvernement 10 décembre 2023
CAPEX diesel – prix groupe électrogène Alibaba
Cours – cout unserved energy
Prix du carbone
Prix batterie – ENS Danemark

## Slide 15: Notre île : l’île Usion
Population : 4990 habitants (proportionnalité avec la consommation annuelle française pour l’année 2021 (Ministère de la transition énergétique))
Superficie : 8,83 km2 (Presqu'ile de Quiberon)
Nombre de foyers : 2300 (2,17 habitants/foyer (INSEE))

## Slide 16: Bornes
Limitation du photovoltaïque et de l’éolien terrestre
On considère que chaque foyer occupe 200m2 (source : tqt)
On considère une utilisation de la surface disponible à 60% pour l’énergie (source : tqt)
On considère que la puissance installée en éolien et 2,5 fois la puissance installée en PV au sol (source : empirique par rapport à nos résultats précédents)
60m2 de panneaux PV par foyer (source : tqt)
 | Éolien terrestre | PV au sol | PV toiture
Puissance installée maximale | 9,6 MW | 3,8 MWc | 6,5 MWc

## Slide 17: Optimisation des couts : Annexe
Mix (MW) | Solaire | 24,21 | MW
 | Éolien | 41,46 | MW
 | Diesel | 20,43 | MW
 | Stockage | 0,25 | MWh
 | Total | 86,35 | MW
Coûts (M€) | Production | 76,93 | M€/an
 | O&M | 3,99 | M€/an
 | Carburant | 7,97 | M€/an
 | Unserved energy | 0,23 | M€/an
 | LCOE | 140,79 | €/MWh
 | CO2 | 34,61 | M€/an
 | CAPEX | 228,73 | M€
Emissions CO2 |  | 34610,86 | tCO2eq/an

## Slide 18: Optimisation des émissions carbone : Annexe
Mix (MW) | Solaire | 28,08 | MW
 | Éolien | 52,01 | MW
 | Diesel | 19,70 | MW
 | Stockage | 2,34 | MWh
 | Total | 102,13 | MW
Coûts (M€) | Production | 95,20 | M€/an
 | O&M | 4,38 | M€/an
 | Carburant | 6,42 | M€/an
 | Unserved energy | 0,21 | M€/an
 | LCOE | 143,08 | €/MWh
 | CO2 | 27,90 | M€/an
 | CAPEX | 232,45 | M€
Émissions CO2 |  | 27898,26 | tCO2eq/an

## Slide 19: Optimisation du foisonnement: Annexe
Mix (MW) | Solaire au sol | 3,8 | MW
 | Solaire toiture | 0 | MW
 | Éolien terrestre | 9,6 | MW
 | Éolien off-shore | 0 | MW
 | Diesel | 22,6 | MW
 | Stockage | 0 | MWh
 | Total | 86,35 | MW
Coûts (M€) | Production | 76,93 | M€/an
 | O&M | 3,99 | M€/an
 | Carburant | 7,97 | M€/an
 | Unserved energy | 0,23 | M€/an
 | LCOE | 140,79 | €/MWh
 | CO2 | 34,61 | M€/an
 | CAPEX | 228,73 | M€
Émissions CO2 |  | 34610,86 | tCO2eq/an