## Slide 1: Projet EA314
Augustin Clédat
Philippe Ngahbi
Simon Pala

## Slide 2: Scénarios
Scénario 2 :
Optimisation des émissions de CO2
Ajout de la taxe carbone
Scénario 3 :
Optimisation du foisonnement
Ajout solaire toiture et éolien off-shore
Contrainte sur le foisonnement
Scénario de référence :
Analyse de sensibilité
Scénario 1 :
Optimisation sur le coût
Remplacement des 8MW de diesel
Incorporation de l'éolien, PV et stockage

## Slide 3: Remplacement du diesel
Hypothèses :
8 MW de diesel à remplacer
Mix énergétique obtenu en MW
Cout total : 326 M€
LCOE : 201 €/Mwh
CO2: 100 272 tCO2eq
Chart: 
| Diesel
Mix | 24
Chart: 
| CAPEX | O&M | Fuel
 | 8404040.4 | 30227280 | 287654967.2
Répartition des Coûts

## Slide 4: Optimisation sur les coûts
Hypothèses :
Ajout du solaire au sol, éolien terrestre et stockage
Mix énergétique obtenu en MW
Cout total : 228,7 M€
LCOE : 140 €/MWh
CO2: 34 611 tCO2eq
Chart: 
| Solaire | Éolien | Diesel | Stockage
Mix | 24.2061 | 41.4634 | 20.4298 | 0.25236
Chart: 
Chart: 
| Production | O&M | Carburant | Unserved energy
 | 76.9325 | 49.6932 | 99.2607 | 2.8392
Répartition des Coûts

## Slide 5: Optimisation des émissions carbones 1/2
Chart: 
| Solaire | Éolien | Diesel | Stockage
100 | 28.0832 | 52.0077 | 19.6994 | 2.3391
Hypothèses :
Taxe carbone : 100 €/tCO2eq
Mix énergétique obtenu en MW
Cout total : 232 M€
LCOE : 143,08€/MWh
CO2: 27899 tCO2eq
Chart: 
| Production | O&M | Carburant | Unserved energy
 | 95.2045 | 54.5606 | 80.0096 | 2.6772
Répartition des Coûts

## Slide 6: Optimisation des émissions carbones 2/2
Evolution du mix énergétique en fonction du prix de la tonne de CO2
Chart: Taxe carbone (€/tCO2eq)
| 0 | 45 | 100 | 500 | 1000
Solaire | 24.2061 | 26.2137 | 28.0832 | 37.518 | 47.6477
Éolien | 41.4634 | 46.532 | 52.0077 | 80.8081 | 100
Diesel | 20.4298 | 20.0693 | 19.6994 | 17.3838 | 16
Stockage | 0.25236 | 1.3963 | 2.3391 | 14.4069 | 27.5174

## Slide 7: Optimisation en prenant en compte l’ emprise au sol
Hypothèses :
Limitation de la puissance installée
  9,6 MW éolien terrestre
  3,8 MW PV au sol
  6,5 MW PV toiture
Taxe carbone : 100 €/tCO2eq
4990 habitants sur l’île
Cout total: 294 M€
LCOE : 180,9 €/MWh
CO2: 82504 tCO2eq
Mix énergétique obtenu en MW
Chart: 
| Solaire au sol | Solaire toiture | Éolien terrestre | Éolien off-shore | Diesel | Stockage
Mix | 3.8 | 0 | 9.6 | 0 | 22.6 | 0
Chart: 
| Production | O&M | Carburant | Unserved energy
 | 22.3 | 33.642 | 235.494 | 1.1214
Répartition des Coûts

## Slide 8: Synthèse et recommandations
Meilleur moyen de se décarboner : interconnexion
Chart: Coût total et répartition (M€)
| Scenario 1 | Scenario 2 | Scenario 3
Production | 8.404 | 95.2045 | 22.3
O&M | 30.2273 | 54.5606 | 33.642
Carburant | 287.655 | 80.0096 | 235.494
Unserved energy | 0 | 2.6772 | 1.1214

## Slide 9: Merci pour votre attention
Des questions ?

## Slide 10: Annexes
Github :

## Slide 11: Hypothèses des coûts
 | CAPEX (€/MW) | OPEX (€/MW.an)
Diesel | 1 050 505 | 101 000
Solaire au sol | 747 000 | 11 000
Solaire sur toiture | 1 067 000 | 20 000
Éolien terrestre | 1 300 000 | 40 000
Éolien off-shore | 2 600 000 | 80 000
Stockage : 1 167 144 €/MWh
Émission diesel : 0,769 tCO2/MWh
Prix diesel : 1,79€/l

## Slide 12: Comparaison coûts annuels
Chart: Couts annuels (M€/an)
| Scénario 1 | Scénario 2 | Scénario 3
Couts O&M | 3.9 | 4.3 | 2.7
Cout diesel | 7.9 | 6.4 | 18.9
Cout Energie unserved | 0.2 | 0.2 | 0.09
Coûts CO2 | 0 | 2.8 | 8.2

## Slide 13: Notre île : l’île Usion
Population : 4990 habitants (proportionnalité avec la consommation annuelle française pour l’année 2021 (Ministère de la transition énergétique))
Superficie : 8,83 km2 (Presqu'ile de Quiberon)
Nombre de foyers : 2300 (2,17 habitants/foyer (INSEE))

## Slide 14: Sources
Futurs énergétiques 2050 - RTE
World Energy Outlook 2020 – IAE
Prix du diesel – site du gouvernement 10 décembre 2023
CAPEX diesel – prix groupe électrogène Alibaba
Cours – cout LOLE
Prix batterie – ENS Danemark

## Slide 15: Bornes
Limitation du photovoltaïque et de l’éolien terrestre
On considère que chaque foyer occupe 200m2 (source : tqt)
On considère une utilisation de la surface disponible à 60% pour l’énergie (source : tqt)
On considère que la puissance installée en éolien et 2,5 fois la puissance installée en PV au sol (source : empirique par rapport à nos résultats précédents)
60m2 de panneaux PV par foyer (source : tqt)
 | Éolien terrestre | PV au sol | PV toiture
Puissance installée maximale | 9,6 MW | 3,8 MWc | 6,5 MWc

## Slide 16: Optimisation des couts : Annexe
Mix (MW) | Solaire | 24,21 | MW
 | Éolien | 41,46 | MW
 | Diesel | 20,43 | MW
 | Stockage | 0,25 | MWh
 | Total | 86,35 | MW
Coûts (M€) | Production | 76,93 | M€/an
 | O&M | 3,99 | M€/an
 | Carburant | 7,97 | M€/an
 | Unserved energy | 0,23 | M€/an
 | LCOE | 140,79 | €/MWh
 | CO2 | 34,61 | M€/an
 | Total | 228,73 | M€
Emissions CO2 |  | 34610,86 | tCO2eq/an

## Slide 17: Optimisation des émissions carbone : Annexe
Mix (MW) | Solaire | 28,08 | MW
 | Éolien | 52,01 | MW
 | Diesel | 19,70 | MW
 | Stockage | 2,34 | MWh
 | Total | 102,13 | MW
Coûts (M€) | Production | 95,20 | M€/an
 | O&M | 4,38 | M€/an
 | Carburant | 6,42 | M€/an
 | Unserved energy | 0,21 | M€/an
 | LCOE | 143,08 | €/MWh
 | CO2 | 27,90 | M€/an
 | Total | 232,45 | M€
Émissions CO2 |  | 27898,26 | tCO2eq/an

## Slide 18: Optimisation de l’emprise au sol : Annexe
Mix (MW) | Solaire au sol | 3,8 | MW
 | Solaire toiture | 0 | MW
 | Éolien terrestre | 9,6 | MW
 | Éolien off-shore | 0 | MW
 | Diesel | 22,6 | MW
 | Stockage | 0 | MWh
 | Total | 36 | MW
Coûts (M€) | Production | 22,3 | M€/an
 | O&M | 2,7 | M€/an
 | Carburant | 18,9 | M€/an
 | Unserved energy | 0,09 | M€/an
 | LCOE | 180,9 | €/MWh
 | CO2 | 8,2 | M€/an
 | Total | 294 | M€
Émissions CO2 |  | 34610,86 | tCO2eq/an